Výběrové řízení - zadávací podklady

1) Předmět dodávky:

Požaduje se dodávka myčky stolního nádobí pro Základní školu a mateřskou

školu Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkovou organizaci

550 obědů – školní kuchyň při ZŠ Horymírova 100,

výdejní doba jídel 11.30 – 14.00 hod.

Umývají se:

- misky na polévku

- jídelní talíře

- misky na saláty

- skleničky na nápoje

- příbory

- podnosy

Parametry a požadavky na dodávku myčky:

Požadujeme spolehlivý minimálně dvounádržový mycí systém

Myčka …………………..…….. (typ doplní účastník)

| Parametry | ANO | NE |
| --- | --- | --- |
| košový mycí systém dle DIN 10510 s kapacitou minimálně 100 košů/hodinu, koš 50x50cm |  |  |
| předmycí zóna, minimální délka 300 mm |  |  |
| mycí zóna s nádrží minimálně 90 litrů (±10%), minimálně pět vrchních mycích ramen, minimálně tři mycí spodní ramena |  |  |
| oplachová zóna s nádrží minimálně 75 litrů (±10%) trojstupňová zóna závěrečného oplachu, minimálně tři vrchní mycí ramena, minimálně 3 mycí spodní ramena |  |  |
| pokud nemají nádrže dostatečnou kapacitu litrů nebo mycích ramen, lze nahradit rozšířením o další zónu s vlastní nádrží |  |  |
| vyjímání mycích ramen v blocích nebo jednotlivě |  |  |
| celkový příkon stroje 30kW (±10%) |  |  |
| třída krytí minimálně IPx5 |  |  |
| mycí stroj s rekuperací tepla s automatickým samočištěním |  |  |
| izolační dvojitá stěna včetně dveří |  |  |
| systém automatického čištění stropu stroje |  |  |
| možnost sledování hodnot dle HACCP |  |  |
| informace na displeji v českém jazyce |  |  |
| automatické dávkovací zařízení mycího prostředku na bázi vodivosti s nerezovou sondou |  |  |
| automatické dávkovací zařízení oplachového prostředku na časové bázi |  |  |
| filtrační síto přes celou zónu a síto před vstupem do čerpadla |  |  |
| automatická diagnostika poruch stroje |  |  |
| hlubokotažené nádrže s oblými rohy vylisované z jednoho kusu materiálu – bezesvárové provedení nádrže. Svařování, letování a obdobné úpravy nejsou přípustné |  |  |
| oplachové čerpadlo na zvýšení tlaku |  |  |
| změkčovač s automatickou regenerací |  |  |
| 8x koš na talíře |  |  |
| 4x koš základní na misky a talíře |  |  |
| 4x vložka na příbory 8-dílná pro mytí příborů na stojato |  |  |
| 6x košů na sklo stohovatelné |  |  |
| 3x koš na tácy |  |  |

Požadavky na sestavu mycího systému:

Na vstupní straně stroje automatický rohový podavač košů.

Vstupní stůl min. 2250mm pravý s dřezem s rohovým podavačem košů do stroje s dřezem min. 900x400, hloubka 250mm, včetně vodovodní baterie pákové směšovací, tlakové, otočné, tlaková hadice s kovovou pružinou, povrchová úprava chrom osazenou perlátorem.

Výstupní stůl válečkový levý min. 1200mm s koncovým vypínačem a s postranními válečky pro snadný posuv košů.

Celkový rozměr pro umístění vstupu do myčky je  2250mm

Celkový rozměr pro umístění myčky vč. přísl. je 3900 mm

4) Další podmínky:

- Každý dodavatel navrhne vlastní prostorové umístění stroje včetně stolů a to ve výkresové podobě (PDF) při podání nabídky, kde se musí vejít do předem vymezené plochy pro umístění myčky a stolů, nutná prohlídka na místě. Stavební úpravy pro myčku nejsou možné.

- Dodavatel v cenové nabídce uvede dopravu, montáž zařízení na média pro správnou funkci zařízení – elektro, voda, odpad, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Součástí bude jednorázová dodávka mycího prostředku. Dále pak bude v ceně zahrnuta demontáž stávajícího zařízení a jeho ekologická likvidace.

- Dodavatel si prostor zaměří a zjistí cestu dopravu myčky kuchyní na místo tak, aby nepoškodil stávající zařízení kuchyně. Případné zprůchodnění cesty pro dopravu myčky na místo opět zahrne k montáži do celkové ceny. Taktéž při potřebě myčku již ve výrobě rozdělit/rozložit na menší díly z důvodu dopravy a montáže na místo určení musí dodavatel vyčíslit do celkových nákladů.

2) Předmět dodávky:

Požaduje se dodávka myčky stolního nádobí pro Základní školu a mateřskou

školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci

450 obědů – školní kuchyň při ZŠ Volgogradská,

výdejní doba jídel 11.30 – 14.00 hod.

Umývají se:

- misky na polévku

- jídelní talíře

- misky na saláty

- skleničky na nápoje

- příbory

- podnosy

Parametry a požadavky na dodávku myčky:

Požadujeme spolehlivý minimálně dvounádržový mycí systém

Myčka …………………..…….. (typ doplní účastník)

| Parametry | ANO | NE |
| --- | --- | --- |
| košový mycí systém dle DIN 10510 s kapacitou minimálně 100 košů/hodinu, koš 50x50cm |  |  |
| předmycí zóna, minimální délka 300 mm |  |  |
| mycí zóna s nádrží minimálně 90 litrů (±10%), minimálně pět vrchních mycích ramen, minimálně tři mycí spodní ramena |  |  |
| oplachová zóna s nádrží minimálně 75 litrů (±10%) trojstupňová zóna závěrečného oplachu, minimálně tři vrchní mycí ramena, minimálně 3 mycí spodní ramena |  |  |
| pokud nemají nádrže dostatečnou kapacitu litrů nebo mycích ramen, lze nahradit rozšířením o další zónu s vlastní nádrží |  |  |
| vyjímání mycích ramen v blocích nebo jednotlivě |  |  |
| celkový příkon stroje 30kW (±10%) |  |  |
| třída krytí minimálně IPx5 |  |  |
| mycí stroj s rekuperací tepla s automatickým samočištěním |  |  |
| izolační dvojitá stěna včetně dveří |  |  |
| systém automatického čištění stropu stroje |  |  |
| možnost sledování hodnot dle HACCP |  |  |
| informace na displeji v českém jazyce |  |  |
| automatické dávkovací zařízení mycího prostředku na bázi vodivosti s nerezovou sondou |  |  |
| automatické dávkovací zařízení oplachového prostředku na časové bázi |  |  |
| filtrační síto přes celou zónu a síto před vstupem do čerpadla |  |  |
| automatická diagnostika poruch stroje |  |  |
| hlubokotažené nádrže s oblými rohy vylisované z jednoho kusu materiálu – bezesvárové provedení nádrže. Svařování, letování a obdobné úpravy nejsou přípustné |  |  |
| oplachové čerpadlo na zvýšení tlaku |  |  |
| změkčovač s automatickou regenerací |  |  |
| 8x koš na talíře |  |  |
| 4x koš základní na misky a talíře |  |  |
| 4x vložka na příbory 8-dílná pro mytí příborů na stojato |  |  |
| 6x košů na sklo stohovatelné |  |  |
| 3x koš na tácy |  |  |

Požadavky na sestavu mycího systému:

Vstupní stůl s dřezem min. 1700mm s dřezem min.  900x400, hloubka 250mm, včetně vodovodní baterie pákové směšovací, tlakové, otočné, tlaková hadice s kovovou pružinou, povrchová úprava chrom osazenou perlátorem.

Výstupní stůl válečkový min. 1650mm s koncovým vypínačem a s postranními válečky pro snadný posuv košů.

Celkový rozměr pro umístění myčky vč. přísl. je 5300 mm

4) Další podmínky:

- Každý dodavatel navrhne vlastní prostorové umístění stroje včetně stolů a to ve výkresové podobě (PDF) při podání nabídky, kde se musí vejít do předem vymezené plochy pro umístění myčky a stolů, nutná prohlídka na místě. Stavební úpravy pro myčku nejsou možné.

- Dodavatel v cenové nabídce uvede dopravu, montáž zařízení na média pro správnou funkci zařízení – elektro, voda, odpad, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Součástí bude jednorázová dodávka mycího prostředku. Dále pak bude v ceně zahrnuta doprava a montáž stávající myčky ze školní kuchyně do školní kuchyně ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina.

- Dodavatel si prostor zaměří a zjistí cestu dopravu myčky kuchyní na místo tak, aby nepoškodil stávající zařízení kuchyně. Případné zprůchodnění cesty pro dopravu myčky na místo opět zahrne k montáži do celkové ceny. Taktéž při potřebě myčku již ve výrobě rozdělit/rozložit na menší díly z důvodu dopravy a montáže na místo určení musí dodavatel vyčíslit do celkových nákladů.

3) Předmět dodávky:

Požaduje se dodávka myčky stolního nádobí pro Základní školu a mateřskou

školu Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkovou organizaci

450 obědů – školní kuchyň při ZŠ B. Dvorského 1,

výdejní doba jídel 11.30 – 14.00 hod.

Umývají se:

- misky na polévku

- jídelní talíře

- misky na saláty

- skleničky na nápoje

- příbory

- podnosy

Parametry a požadavky na dodávku myčky:

Požadujeme spolehlivý minimálně dvounádržový mycí systém

Myčka …………………..…….. (typ doplní účastník)

| Parametry | ANO | NE |
| --- | --- | --- |
| košový mycí systém dle DIN 10510 s kapacitou minimálně 100 košů/hodinu, koš 50x50cm |  |  |
| předmycí zóna, minimální délka 300 mm |  |  |
| mycí zóna s nádrží minimálně 90 litrů (±10%), minimálně pět vrchních mycích ramen, minimálně tři mycí spodní ramena |  |  |
| oplachová zóna s nádrží minimálně 75 litrů (±10%) trojstupňová zóna závěrečného oplachu, minimálně tři vrchní mycí ramena, minimálně 3 mycí spodní ramena |  |  |
| pokud nemají nádrže dostatečnou kapacitu litrů nebo mycích ramen, lze nahradit rozšířením o další zónu s vlastní nádrží |  |  |
| vyjímání mycích ramen v blocích nebo jednotlivě |  |  |
| celkový příkon stroje 30kW (±10%) |  |  |
| třída krytí minimálně IPx5 |  |  |
| mycí stroj s rekuperací tepla s automatickým samočištěním |  |  |
| izolační dvojitá stěna včetně dveří |  |  |
| systém automatického čištění stropu stroje |  |  |
| možnost sledování hodnot dle HACCP |  |  |
| informace na displeji v českém jazyce |  |  |
| automatické dávkovací zařízení mycího prostředku na bázi vodivosti s nerezovou sondou |  |  |
| automatické dávkovací zařízení oplachového prostředku na časové bázi |  |  |
| filtrační síto přes celou zónu a síto před vstupem do čerpadla |  |  |
| automatická diagnostika poruch stroje |  |  |
| hlubokotažené nádrže s oblými rohy vylisované z jednoho kusu materiálu – bezesvárové provedení nádrže. Svařování, letování a obdobné úpravy nejsou přípustné |  |  |
| oplachové čerpadlo na zvýšení tlaku |  |  |
| změkčovač s automatickou regenerací |  |  |
| 8x koš na talíře |  |  |
| 4x koš základní na misky a talíře |  |  |
| 4x vložka na příbory 8-dílná pro mytí příborů na stojato |  |  |
| 6x košů na sklo stohovatelné |  |  |
| 3x koš na tácy |  |  |

Požadavky na sestavu mycího systému:

Vstupní stůl s dřezem min. 1700mm s dřezem min. 900x400, hloubka 250mm, včetně vodovodní baterie pákové směšovací, tlakové, otočné, tlaková hadice s kovovou pružinou, povrchová úprava chrom osazenou perlátorem.

Výstupní stůl válečkový min. 1700 mm s koncovým vypínačem a s postranními válečky pro snadný posuv košů.

Celkový rozměr pro umístění myčky vč. přísl. je 5400 mm

4) Další podmínky:

- Každý dodavatel navrhne vlastní prostorové umístění stroje včetně stolů a to ve výkresové podobě (PDF) při podání nabídky, kde se musí vejít do předem vymezené plochy pro umístění myčky a stolů, nutná prohlídka na místě. Stavební úpravy pro myčku nejsou možné.

- Dodavatel v cenové nabídce uvede dopravu, montáž zařízení na média pro správnou funkci zařízení – elektro, voda, odpad, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Součástí bude jednorázová dodávka mycího prostředku. Dále pak bude v ceně zahrnuta demontáž stávajícího zařízení a jeho ekologická likvidace.

- Dodavatel si prostor zaměří a zjistí cestu dopravu myčky kuchyní na místo tak, aby nepoškodil stávající zařízení kuchyně. Případné zprůchodnění cesty pro dopravu myčky na místo opět zahrne k montáži do celkové ceny. Taktéž při potřebě myčku již ve výrobě rozdělit/rozložit na menší díly z důvodu dopravy a montáže na místo určení musí dodavatel vyčíslit do celkových nákladů.