- Detailní technická specifikace malého – jídelního výtahu (typ C) MŠ Mjr. Nováka 30

| Typ / použití | Malý nákladní výtah |
| --- | --- |
| Jmenovitá nosnost | 100 kg (bez dopravy osob) |
| Rozměry šachty (šířka x hloubka) | 940 mm x 600 mm |
| Zdvih, parapet, hlava | 4080 mm, 675 mm, 3075 mm |
| Jmenovitá rychlost | ↑0,29 m/s - ↓0,29 m/s |
| Pohon | Elektrický bubnový s novými lany |
| Počet stanic / nákladišť | 2/2 (neprokládací) |
| Strojovna výtahu | Nad výtahovou šachtou |
| Ložná plocha klece | h: 500, š: 600, v: 800 mm (tento rozměr se přesní na základě zaměření hlavním projektantem) |
| Řízení | jednoduché mikroprocesorové, rozvaděč bude umístěn ve stávající strojovně v 1. NP |
| Typ kabiny | Neprokládací s odnímatelnou přepážkou |
| Povrchová úprava kabiny a dveří (bariér) | NEREZ - BRUS |
| Typ dveří | 2 x ruční jednokřídlé dvířka (nebo bariéry) 500 x 800 mm (SO 530 x 880 mm) – nutno upřesnit dle skutečnosti, NEREZ – BRUS, PO EW15, ovladače v zárubni, parapet 675 mm nad podlahou – rozšířený odkládací (viz foto - příloha) - NEREZ – BRUS |
| Přístup ke stroji | Po žebříku, dvířkami s PO EW 15 v odstínu KOMAXIT RAL |
| Montážní a stavební práce | Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. ekologické likvidace Montáž nového výtahu Veškeré zařízení výtahové šachty a strojovny výtahu bude vyměněno za nové Zapravení a začištění šachetních otvorů po osazení nových dvířek nebo bariér vč. dolepení kachliček Oprava omítek a vymalování šachty a strojovny (kolem šachetních dvířek výtahu - omývatelná barva) Nové dveře do strojovny s požární odolností min. EW 15 DP1 vč. nových zárubní a prahu Nová menší dvířka s požární odolností EW 15 DP1 v odstínu KOMAXIT RAL pro přístup ke stroji vč. dozdění a zapravení otvoru po původních dvířkách, nový žebřík pro přístup do strojovny Pro odvětrání šachty vybourání otvoru pro osazení protipožární mřížky (pokud nebude využit zbylý otvor po původních dvířkách pro přístup ke stroji) - protipožární mřížka min. EW 15 Začištění a výmalba po úpravě přívodu el. energie Oprava veškerých povrchů dotčených stavebními úpravami podle původního stavu (obklady, nátěry, podlahy, rohové lišty apod.) |

strana 1 / 2

- Cena a rozsah prací za 1 ks jídelního výtahu

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Projektová dokumentace technologické části výtahu a elektro v rozsahu platných norem | Kč |
| Demontáž stávajícího výtahu a jeho ekologická likvidace | Kč |
| Dodávka a montáž nového výtahu vč. balného a dopravy | Kč |
| Veškeré zednické práce spojené s rekonstrukcí výtahu | Kč |
| Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. ekologické likvidace Montáž nového výtahu Veškeré zařízení výtahové šachty a strojovny výtahu bude vyměněno za nové Zapravení a začištění šachetních otvorů po osazení nových dvířek nebo bariér vč. dolepení kachliček Oprava omítek a vymalování šachty a strojovny (kolem šachetních dvířek výtahu - omývatelná barva) Nové dveře do strojovny s požární odolností min. EW 15 DP1 vč. nových zárubní a prahu Nová menší dvířka s požární odolností EW 15 DP1 v odstínu KOMAXIT RAL pro přístup ke stroji vč. dozdění a zapravení otvoru po původních dvířkách, nový žebřík pro přístup do strojovny Pro odvětrání šachty vybourání otvoru pro osazení protipožární mřížky (pokud nebude využit zbylý otvor po původních dvířkách pro přístup ke stroji) - protipožární mřížka min. EW 15 Začištění a výmalba po úpravě přívodu el. energie Oprava veškerých povrchů dotčených stavebními úpravami podle původního stavu (obklady, nátěry, podlahy, rohové lišty apod.) |  |
| Úprava el. rozvodu od hl. vypínače výtahu do strojovny vč. osvětlení | Kč |
| Předepsané zkoušky | Kč |
| Zařízení staveniště | Kč |
| Pravidelné revize (kontroly) a servis v min. délce 60. měsíců | Kč |

| Cena celkem za 1 výtah a související práce bez DPH | Kč |
| --- | --- |
| Cena celkem za 1 výtah a související práce vč. 21% DPH | Kč |

- Cena za 2 výtahy:

| Cena celkem za 2 výtahy a související práce bez DPH | Kč |
| --- | --- |
| Cena celkem za 2 výtahy a související práce vč. 21% DPH | Kč |

strana 2 / 2

Příloha