Příloha č. 1 výzvy

Technická specifikace k veřejné zakázce

„Dodávka 2 ks sekaček“

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka účastníka zadávacího řízení (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Čelně nesené kosící zařízení s pracovním záběrem | min. 145 cm |  |
| Pohon žacího ústrojí vývodovým hřídelem | ANO |  |
| Středový sběr vedený vnitřní částí stroje přes vakuovou turbínu (metač s lopatkami) | ANO |  |
| Centrální nastavení výšky sečení (bez použití nářadí) minimálně 2 – 8 cm | ANO |  |
| Volně uložené nože v žacím ústrojí v párech nad sebou, min. 8 kusů nožů | ANO |  |
| Mechanická uzávěrka diferenciálu | ANO |  |
| Svahová dostupnost | min. 11° |  |
| Zásobník na posečenou trávu o objemu | min. 1300 litrů |  |
| Hydraulické zvedání zásobníku a vyprazdňování do výšky | min. 210 cm |  |
| Dieselový motor chlazený kapalinou o výkonu | min. 25 HP |  |
| Hydrostaticky ovládaný pojezd | ANO |  |
| Hydrostaticky ovládané řízení | ANO |  |
| Řízená zadní náprava | ANO |  |
| Počet válců motoru | min. 4 |  |
| Homologace pro provoz na pozemních komunikacích | ANO |  |
| Silniční výbava | ANO |  |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |  |
| Servis do 24 hod. | ANO |  |

Uvedené parametry a výbava jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění je nesplněním zadávacích podmínek.

V ……………………………………..  dne…………………………………………..

Razítko a podpis účastníka zadávacího řízení: